Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры  и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Мирнинского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 1

Положения о территориальном планировании

Москва 2012 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры  и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Мирнинского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 1

Положения о территориальном планировании

Первый заместитель

Генерального директора                                                                  С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству и проектным работам                                 И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                                               Е.Г. Кузьмина

Главный архитектор проекта                                                           О.З. Воронова

Авторский коллектив

Руководитель проекта 						Бычков С.И.

Главный инженер проекта					Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта					Воронова О.З.

Главный инженер проекта – экономист, к.г.н.		Вайнберг Э.И.

Главный инженер проекта – экономист, к.э.н.		Мачульская О.В.

Главный инженер проекта - экономист			Чельцова Н.В.

Главный специалист - геолог, эколог, к. г-м. н.		Соколова О.Г.

Ведущий специалист-транспортник, к. г. н.		Крылов П.М.

Главный специалист по организации

производства					 		Вахрамова М.А.

Инженер-экономист						Боева Е.В.

Инженер по ВИК и санитарной очистке			Рязанова Н.В.

Инженер по энергоснабжению и средствам связи 	Рукавишников Н.А.

Инженер-эколог 1 категории	,                                                                                    специалист по компьютерным технологиям		Пономарев С.В.

Ведущий архитектор						Зайчикова И.Н.

Архитектор 2 категории					Бажанова Е.В.

Архитектор							Самылов К.В.

Архитектор							Беликова И.В.

Инженер 1 категории						Корабинских М.

Инженер 								Шулая И.А.

Инженер								Хайруллин А.Р.

Техник								Лисовский А.О.

Экономист								Романова А.С.

Экономист								Фалькевич А.М.

Состав материалов по проекту

«Генеральный план Мирнинского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области»

|  | Текстовые материалы |
| --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании Мирнинского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана Мирнинского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
|  | Графические материалы |
| Положения о территориальном планировании |  | 1.1 | Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон Мирнинского муниципального образования (М 1:25 000) (Основной чертеж). Фрагмент с. Мирный (М 1:5 000) |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.1 | Лист ГП2. Современное использование территории. Зоны с особыми условиями использования территории Мирнинского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент с. Мирный (1:5 000). |
|  |  | 2.3 | Лист ГП3. Схема планировочных ограничений развития территории поселения. Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Мирнинского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент с. Мирный (1:5 000). |

ТОМ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ МИРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ											6

1. ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ			7

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ			7

1.2. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ				8

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-                    ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ										9

2.1. ПРОЕКТНАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ	9

2.2. ПРОЕКТНОЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ                  ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ							11

2.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТОВ										16

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ И

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ							17

3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ    ИНФРАСТРУКТУРЫ								17

3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ            ИНФРАСТРУКТУРЫ								18

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 			21

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО            НАСЛЕДИЯ											22

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ                ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ					24

7. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ                РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ									26

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Мирнинского муниципального образования (далее – Генеральный план) разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района» на основании муниципального контракта №0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Цель проекта – обеспечение градостроительными средствами улучшения качества жизни населения и экономики поселения, определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в интересах живущего и будущих поколений.

Задачи проекта для достижения поставленной цели:

- разработка основных направлений градостроительного развития территории с учётом особенностей социально-экономического развития, историко-культурного наследия и природных условий;

- определение планируемых зон различного функционального назначения;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для исполнения полномочий органов местного самоуправления поселения;

- определение зон с особыми условиями использования территорий поселения, в том числе на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение основных направлений улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- определение основных направлений развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры;

- определение перечня мероприятий по территориальному планированию.

Проект генерального плана Мирнинского сельского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской области подготовлен в соответствии с требованиями нормативно-правовых, программно-стратегических и градостроительных документов Российской Федерации, Иркутской области, Тайшетского района, Мирнинского сельского поселения.

Так как цель данной работы состоит в выявлении конкретных условий – приоритетов и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности настоящую  работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения градостроительными средствами.

1. ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Мирнинское муниципальное образование расположено в северной части Тайшетского района.

На севере и востоке муниципальное образование граничит с Новобирюсинским муниципальным образованием, на и юге с Джогинским муниципальным образованием, на юго-западе, западе и северо-западе с Шелаевским муниципальным образованием Тайшетского района.

По западной границе поселения проходит железная дорога Решеты – Карабула. Расстояние до железнодорожной станции Черманчет от центра поселения 1 км.

Сообщение с районным центром осуществляется по железной дороге, автодороге – расстояние 180 - 200 км.

Площадь Мирнинского  муниципального образования 170,3 км2.

Численность населения сельского поселения (по данным федеральной службы государственной статистики, с учетом Всероссийской переписи населения 2010 г.) по состоянию 01.01.2012 г. составила 1232 человека (на начало 2010 г. – 1289, 2011 -1278).

Населенные пункты в составе Мирнинского муниципального образования: с.Мирный, с. Пея, пос. ж/д ст. Черманчет.

Смертность населения превышает рождаемость, что определяет естественную убыль населения. Механическое движение населения имеет отрицательное сальдо.

Часть не занятого населения трудоспособного возраста пытается найти работу за пределами муниципального образования, работая вахтовым методом.

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Промышленность Мирнинского муниципального образования представлена  2 лесопромышленными предприятиями «ООО Северная звезда» в с. Пея  и «ООО Мирнинское» в с. Мирный.

Торговую деятельность осуществляют индивидуальные предприниматели. На территории муниципального образования работает хлебопекарня.

Около четверти хозяйств имеют личное подсобное хозяйство. Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах неуклонно снижается.

Площадь жилищного фонда муниципального образования составляет 22 тыс. м². Более 75% фонда  находится в муниципальной собственности. Степень износа этого фонда 60-80%.

Уровень жилищной обеспеченности по муниципальному образованию составляет 17,9 кв.м. жилой площади на 1 человека.

Жилой фонд не оборудован никакими видами благоустройства. Отопление печное.

Материально-техническая база объектов социальной сферы находится в неудовлетворительном состоянии, сильно устарела.

Сегодня экономика поселения в целом находится в кризисной ситуации. Для дальнейшего улучшения экономических показателей требуются капитальные вложения.

Основным источником финансового обеспечения развития социальной сферы Мирнинского муниципального образования являются средства, получаемые из бюджетов: районного, областного. Собственная база доходов не позволяет решить социальные проблемы даже на уровне минимальной достаточности.

1.2. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Невысокий потенциал транспортно-географического положения, низкий уровень производственного потенциала, значительный износ объектов социальной и инженерной инфраструктуры, низкое качество дорожной сети мало благоприятны для перспективного поступательного развития поселения.

Основными направлениями возможного дальнейшего развития поселения могут быть заготовка и переработка древесины, развитие личных подсобных хозяйств, использование населением недревесных продуктов леса.

Заготовка древесины и ее переработка могли бы быть, при наличии инвестора, наиболее перспективным направлением хозяйственной деятельности.

Использование потенциала лесных земель должно строиться на полной реализации полезностей леса – средоформирующих, сырьевых, продовольственных, лекарственных, кормовых, охотничьих, рекреационных и т.д. в соответствии с  лесохозяйственным регламентом Тайшетского  лесничества агентства лесного хозяйства Иркутской области.

Развитие личных подсобных хозяйств сдерживают трудности с обеспечением кормами; низкие цены на реализуемую сельскохозяйственную продукцию; отсутствие гарантированных рынков сбыта; отсутствие заготовительной деятельности; ограниченные меры государственной поддержки; преобладание низкомеханизированного труда.

Однако, с учетом социально-экономической ситуации в стране вероятна необходимость сохранения и развитие самозанятости и самообеспечения населения путем развития личного подсобного хозяйства, охоты, рыболовства.

Степень реализации возможных направлений развития  поселения определяется социально – экономической ситуацией в стране и  в Иркутской области, действующей в разные периоды развития  поселения, состоянием законодательно-нормативной базы и правоприменительной практики ее использования.

Оценка численности населения. В силу значительной неопределенности  социально – экономической и демографической ситуации (и в том числе миграционной ситуации) в стране, Иркутской области и на территории Тайшетского района перспективная численность населения поселения на расчетный срок может быть оценена сугубо ориентировочно в 1,0 тыс. человек, на первую очередь – 1,2 тыс. человек.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. ПРОЕКТНАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ

В качестве элементов планировочной структуры поселения Генпланом рассматриваются 3 населенных пункта,  автомобильная дорога и река Бирюса.

В качестве основной транспортно-планировочной оси Генеральным планом рассматривается автомобильная дорога  «Тайшет-Шиткино-Шелаево», являющейся второстепенной транспортно-планировочной осью планировочной структуры Тайшетского района.

В качестве второстепенной ландшафтно-природной планировочной оси Генеральным планом рассматривается р.Бирюса, к которой примыкают нерестоохранные полосы лесов.

Вдоль этих направлений возможно наиболее интенсивное градостроительное и социально-экономическое освоение территории поселения.

Главным планировочным центром, объединяющим и организующим территорию Мирнинского сельского поселения, Генеральным планом  рассматривается село Мирный.

Второстепенным планировочным центром, организующим южную часть территории поселения,  Генеральным планом рассматривается пос.Пея.

Территорию пос. ж\д ст. Черманчет, в перспективе, возможно, использовать для размещения подсобных хозяйств.

Новое строительство размещается в пределах существующих границ с.Мирный. Выбор территории сделан на основе анализа планировочной структуры и градостроительных возможностей поселения (см. схему  «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Границы населенных пунктов. Функциональные зоны. Основной чертеж»).

Проектная планировочная структура с. Мирный

Генеральный план Мирнинского сельского поселения предусматривает органичное развитие планировочной структуры села.

Основные принципиальные предложения по планировочной структуре села Мирное:

- сохранение и развитие сложившегося планировочного каркаса села Мирный и прилегающих территорий в сочетании с освоением неиспользуемых сельскохозяйственных территорий под жилищное строительство;

- гармоничная взаимосвязь природного ландшафта и функционально-планировочной  линейной структуры;

- строительство новых и реконструкция существующих объектов социально-бытового назначения, объектов транспортно-инженерной инфраструктуры;

- основными планировочными осями будут являться улицы Больничная, Школьная, Терешковой;

- реконструкция существующей сети улиц, организация удобных связей между жилыми кварталами, общественно-деловым центром и производственными объектами села;

- основной планировочный центр  формируется на основе существующего общественно-делового центра;

- в целях упорядочивания социально-бытовой инфраструктуры  предлагается формирование 2-х планировочных районов: Западного и Северо-восточного;

- формирование рекреационной территории вдоль р. Бирюсы.

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры с. Мирный с незначительными реконструктивными мероприятиями.

Генеральным планом предлагается территориально-планировочная организация села Мирный в существующих границах в составе  двух планировочных районов – Северо-восточного и Западного.

Архитектурно-планировочное решение территорий планировочных районов образует единую композицию со сложившейся структурой застройки села.

1.Северо-восточный планировочный район Генеральным планом формируется на основе селитебной территории, примыкающей с севера к дороге Шелаево-Шиткино. В состав района входит производственная территория,  в составе которой  действовали предприятия по переработке и производству изделий из дерева, а также пекарня.

В формируемом районе находятся  объекты и учреждения социально-бытовой инфраструктуры: здание администрации, магазины и пр.

Генеральным планом предлагается формирование территории жилой застройки (малоэтажными жилыми домами с  приусадебными участками) на юге этого планировочного района.

Кроме того, необходимо предусмотреть дальнейшее формирование  общественно-деловой зоны вокруг здания администрации за счет строительства учреждений социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания.

2. Западный планировочный район Генеральным планом формируется на основе селитебной территории, примыкающей с юга к дороге Шелаево-Шиткино. В районе отсутствуют производственные территории, здесь расположены школа, детский сад, больница, магазины.

Генеральным планом предлагается формирование территории жилой застройки (малоэтажными жилыми домами с приквартирными и приусадебными участками) на западе  этого планировочного района.

В этом планировочном районе необходимо предусмотреть дальнейшее благоустройство территорий школы, детского сада, больницы.

Увеличение размеров селитебных зон ведет к возрастанию роли транспортно-пешеходной сети. Транспортная схема села решена с учетом существующей структуры уличной сети. Генпланом предусматривается упорядочение системы существующих улиц и их частичная реконструкция (см. раздел «Транспортная инфраструктура).

Предложенная Генеральным планом Мирнинского муниципального образования архитектурно-планировочная структура предусматривает развитие сложившейся планировочной структуры населенного пункта и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной планировочной среды

Основные градостроительные мероприятия по совершенствование планировочной структуры:

- частичная реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- формирование новой жилой застройки села;

- формирования общественного центра;

- формирование  инженерно-транспортной сети территории села;

- организация благоустроенной зеленой зоны с элементами рекреации со стороны  р. Бирюсы.

Планировочная структура п.Пея и п.ж\д ст. Черманчет

Генеральным планом не предусматривается значительного развития селитебной территории п.Пея. Возможно частичное размещение новой жилой застройки на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками. Предусматривается сохранение структуры учреждений социально-бытового назначения.

В связи с малочисленностью пос. ж\д ст Черманчет и ежегодной утратой населения, Генеральным планом не предусмотрено каких-либо  мероприятий по реконструкции и совершенствованию планировочной структуры данного населенного пункта.

2.2. ПРОЕКТНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Функциональное зонирование территории Мирнинского муниципального образования предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны и улучшения жизнедеятельности населения, (основываясь на базе фактического функционального использования территории).

Предложения и мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры территории Мирнинского сельского поселения учитывают природные и ландшафтные условия, инженерно-строительные условия, эколого-планировочные и санитарные ограничения, сложившуюся структуру застройки и проектное функциональное зонирование территории с общими ограничениями на использование.

С целью развития и преобразования функционально-планировочной структуры территории поселения на расчетный срок реализации Генерального плана до 2032 года, Генеральным планом поселения разработаны:

- предложения по изменению существующего функционального зонирования территории, с учетом предложений первоочередного и перспективного развития проектируемой территории;

- предложения по преимущественно функциональному использованию земельных участков в разрезе функциональных зон каждого вида ( для установления видов разрешенного использования указанных объектов в составе Правил землепользования и застройки);

- параметры выделенных функциональных зон (площадь зоны, численность населения);

- границы функциональных зон (на карте функционального зонирования территории поселения) в соответствии с нижеприведенным перечнем:

Генеральным планом предлагается следующее функциональное зонирование территории  поселения:

1.Жилая зона

Жилая зона включает в себя  усадебную застройку (индивидуальную и  многоквартирную).

Генеральным планом предусматривается возможность формирования частичной усадебной застройки  на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками в с. Мирный и пос. Пея.

Генеральным планом определены новые территории под размещение индивидуальной жилой застройки в  существующих границах населенных пунктов,   на неиспользуемых территориях.

В пос. ж\д ст Черманчет мероприятий по развитию жилой зоны не предусматривается

2.Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя застройку административными зданиями, культурно-досуговыми объектами, учреждениями здравоохранения,  общеобразовательной школы, дошкольных учреждений, спортивных объектов.

Генеральным планом предлагается дальнейшее формирование  общественно-деловой зоны с. Мирный  и развитие общественно-деловой  зоны пос. Пея за счет возможного размещения  первоочередных объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного  пользования.

Развитие общественно-деловой зоны в пос. ж\д ст Черманчет не планируется.

Размещать планируемые объекты общественного назначения предполагается в комплексе с действующими объектами на свободных от застройки или занятых недействующими объектами территориях, формируя тем самым единую законченную систему общественного центра.

3.Зона производственного использования

Зона производственного использования включает в себя производственные, коммунальные и складские объекты, автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Генеральным планом рассматривается сохранение лесозаготовки и деревообработки как базовой отрасли промышленности и стимулирование качественного развития  данной отрасли.

Проектом не предусмотрено возможное расширение территории промзоны.

Существующие производственные объекты, действующие на сегодняшний день в промзоне с. Мирный, предлагается сохранить на уже занятых ими на сегодняшний день площадках.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию производственной зоны с целью определения территорий для новых производственных и коммунальных объектов, а так же мероприятия по улучшению качества жилой среды посредством снижения негативного влияния производственных объектов на жилую застройку.

4.Зона сельскохозяйственного назначения

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя:

- зоны сельскохозяйственных угодий: пашен, сенокосов, пастбищ, земли занятые многолетними насаждениями;

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для введения сельского хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Генеральным планом территории сельскохозяйственного использования  населенных пунктов рассматривается  как резервные территории для развития различных сельскохозяйственных производств.

В перспективе в  поселке пос. ж\д ст Черманчет.не предусмотрено развитие жилой функции, поэтому имеющиеся территориальные резервы внутри поселка целесообразно использовать для возможного развития территорий подсобных хозяйств.

5. Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения

Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения включает в себя территории, занятые скверами, местами массового отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и спортом.

Основу структуры рекреационных территорий поселения формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения.

6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя территории размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи, а также объектов транспортной инфраструктуры.

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерно-транспортной инфраструктуры на территории поселения и населенных пунктах.

7. Зона специального назначения

Включает в себя территории кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов.

Генеральным планом предлагается реконструкция и проведение соответствующих мероприятий на территориях кладбища и свалки твердых бытовых отходов

8. Зона объектов водного фонда

Включает в себя территории реки Бирюсы и ее притоков. Изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

9. Зона лесов лесного фонда

Включает в себя защитные леса,  запретные полосы лесов вдоль водных объектов; защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;  нерестоохранные полосы лесов, эксплуатационные леса.

Генеральным планом предлагается проведение соответствующих природоохранных мероприятий.

Изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

10. Зоны с особыми условиями использования

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы  вдоль речной сети;

#### санитарно-защитные зоны;

- первый пояс ЗСО;

#### санитарные разрывы  от линий ЛЭП.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Функциональное зонирование территории  с. Мирный

В границе села Мирный устанавливаются следующие функциональные зоны:

1.Жилая зона

Частично новая жилая застройка разместится на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками.

Генеральным планом  определены новые территории под жилую застройку в структуре жилого фонда как индивидуальная жилая застройка,  ее размещение предусмотрено на юге и западе села Мирный, на пустующих незастроенных территориях;

Генеральным планом предлагается:

- на первую очередь (2022 г.) - территория для развития социально-бытовой инфраструктуры в общественно-деловом центре;

- на расчетный срок (2032 г.) - территория для развития жилищного строительства (размещение усадебной  застройки – индивидуальной и многоквартирной).

Ориентировочная площадь территории – 6,22…га, из расчета коэф. Семейности 2,5, здесь смогут проживать 78  человек ..

2. Общественно-деловая зона

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в пределах имеющейся общественно-деловой зоны в с. Мирный  на свободных территориях.

Существующий незначительный комплекс общественных зданий возможно дополнить за счет размещения объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического пользования.

Формирование общественно-делового центра села планируется осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий, организацией озелененных территорий общего пользования  и плоскостных спортивных сооружений.

3. Зоны производственного использования:

Существующие производственные объекты, действующие на сегодняшний день в промзоне с. Мирный, предлагается сохранить на уже занятых ими на сегодняшний день площадках.

В связи с тем, что данные площадки обеспеченны всей необходимой инфраструктурой, Генеральным планом они рассматриваются как лучший вариант для размещения новых или расширения действующих предприятий.

4. Зона озелененных территорий и рекреационного назначения

Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения села Мирный включает в себя территории, занятые скверами, местами массового отдыха.

В состав рекреационной зоны села входят озелененные территории общего пользования,  лес, открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий села формируют озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

5. Зона сельскохозяйственного использования

Основу сельскохозяйственной зоны села составляют территории садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств.

6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур:

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерно-транспортной инфраструктуры на территории села.

7. Зоны с особыми условиями использования

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Функциональное зонирование пос. Пея и пос. ж\д ст. Черманчет

Функциональное зонирование территорий  этих населенных пунктов подготовлено исходя из особенностей современного использования территории, положения поселков в системе расселения с учётом их дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории транспортно-инженерной инфраструктурой.

В границах этих населенных пунктов устанавливается выше разработанное проектное функциональное зонирование территории с общими ограничениями на использование.

2.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Имеющихся у населенного пункта территориальных ресурсов достаточно для нормального функционирования и размещения всех необходимых объектов на период расчетного срока Генерального плана.

Генеральным планом  изменение границ населенных пунктов поселения не предусматривается.

Основываясь на каждой функциональной зоне, на следующей стадии проектирования будут установлены территориальные зоны, для которых в «Правилах землепользования и застройки» определены границы и градостроительные регламенты.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На 1-ую очередь:

- капитальная реконструкция автодороги (в пределах поселения, перевод всех участков в 3 техническую категорию) Тайшет – Шиткино – Шелаево.

Прочие мероприятия на сети автодорог и улично-дорожной сети:

- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры отдельных населенных пунктов поселения;

- подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту внутрипоселенческих дорог и пешеходных тротуаров в отдельных населенных пунктах.

Все автодороги, на которых существует или предусматривается регулярное движения автобусов общего пользования должны иметь соответствующую проходимость (не ниже 4 категории, с хорошим или с удовлетворительным состоянием полотна автодороги).

Проектом рекомендуется заменить деревянный мост на металлический, железобетонный или сталебетонный и не использовать при строительстве новых мостов древесные материалы.

При увеличении туристической активности предполагается создание автокемпинга (в н. п. Мирный).

В прогнозном периоде проектом рекомендуется:

- обеспечить подъезд по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек (в расчетном году) – подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием;

- связать населенные пункты с постоянным населением более 100 человек регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром.

- создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, - на всех автодорогах, на которых проходят маршруты транспорта общего пользования, и  в первую очередь – в центре поселения с. Мирный, в т. ч. с учетом роста пассажиропотоков, имеющихся и вновь создаваемых в будущем автобусных маршрутов

Проектом предусматривается в связи с частичным переходом на газомоторное топливо создание АГЗС в с. Мирный.

Для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается:

- создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

- создание ИДН (искусственных дорожных неровностей) в с. Мирный.

Для развития рекреации на территории поселения рекомендуется создание автосервисных комплексов, включающих автостоянку в с. Мирный; а также создание площадки для отдыха водителей автотранспорта (что необходимо на перспективу для улучшения автотранспортного обслуживания предприятий и организаций, а также жителей поселения).

В области воздушного транспорта рекомендуется создание вертолетной площадки для нужд рекреации, экстренной медицинской помощи и для возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций в c. Мирный.

3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд муниципального образования предполагается покрывать за счет подземных вод.

Принимая во внимание проектную численность населения и обеспеченность жилой застройки индивидуальными источниками водоснабжения, строительство системы централизованного водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования не предусматривается.

Предлагается реконструкция системы водоснабжения с оборудованием водозаборных скважин установками по обеззараживанию воды и строительство летнего водопровода в с. Мирный.

Мероприятия по развитию системы водоотведения бытовых стоков

На расчетный срок, учитывая снижение численности населения, строительство централизованной системы канализации в населенных пунктах муниципального образования не предусматривается.

Для водоотведения сточных вод от жилой застройки рекомендуется применять автономные системы канализации, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Место утилизации ЖБО предлагается организовать на территории свалки ТБО Мирнинского муниципального образования.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения

Генеральным планом предлагается осуществить на перспективу следующие мероприятия:

- Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об энергосбережении»;

- Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета;

- В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  провести:

- замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

- установку светодиодных ламп.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП с кабельными вводами на один или два трансформатора расчётной мощности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжение

Основным решением для обеспечения теплом потребителей Мирнинского муниципального образования является реконструкция и модернизация существующих котельных и реконструкция тепловых сетей.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

Мероприятия по развитию системы санитарной очистки

Предлагается дальнейшее использование существующей свалки Мирнинского муниципального образования с обязательным проведением мероприятий технического обслуживания ее территории, что позволит сократить СЗЗ от объекта. Администрации муниципального образования  необходимо получить лицензию на использование данной территории для утилизации отходов.

Все несанкционированные свалки на территории муниципального образования подлежат ликвидации.

Для комплексного решения проблемы обращения с отходами на территории всего Тайшетского района рекомендуется разработать проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Тайшетский район».

Мероприятия по развитию связи

Проектными предложениями по развитию связи в поселении является:

- существенное повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи;

- улучшение качества сигнала стационарных пунктов мобильной связи (и расширение доли площади поселения, находящегося в условиях умеренного радиосигнала).

- развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждения поселения, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

- увеличение объема услуг и качества их предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных  торговых предприятий и сферы обслуживания.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи, как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет, развитие услуг экспресс-доставки товаров.

Необходимо в будущем:

Проведение на территории поселения волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)  для всех населенных пунктов с населением более 0,2 тыс. чел.

Для создания общественных пунктов доступа к телефонной связи рекомендуется создание систем мини-сотовой связи, как наиболее перспективного цифрового оборудования сельской телефонной связи.

При создании мини-АТС на предприятиях и организациях поселения рекомендуется использовать только цифровое оборудование, а также с использованием радиодоступа – перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающее в стандарте DECT.

Для сокращения расходов по обслуживанию проводной связи рекомендуется постепенная замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала).

Число пользователей сетью Интернет в поселении должно достигнуть 45% (среднероссийского значения к 2015 г.) и 65% (среднероссийского значения к 2025 г.).

Для удовлетворения потребностей жителей поселения в современных услугах связи необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала.

Системы спутниковой связи должны действовать в с. Мирный.

Для улучшения качества обслуживания населения поселения необходим комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи. Не считая услуг почтовой связи, прочие виды связи должны быть конкурентными и сфера их применения может не совпадать с административной границей поселения.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для сохранения состояния окружающей среды и её оздоровления на территории Мирнинского сельского поселения следует:

- строго выполнять все пункты регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории;

- вынести все границы зон особого использования на местность;

- для улучшения качества жизни и здоровья населения организовать мониторинг состояния вод, используемых для водоснабжения, а также водоохранные зоны источников водоснабжения;

- во избежание возможности загрязнения и ухудшения качества подземных вод наладить регулярный ремонт оборудования источников водоснабжения;

- создать, там, где они отсутствуют, защитные полосы лесов вдоль транспортных магистралей;

- ликвидировать все несанкционированные свалки;

- оборудовать скотомогильник и свалку в соответствии с  требованиями санитарных норм;

- организовать систему регулярной очистки территории от мусора и бытовых отходов;

- организовать переработку древесных отходов с целью их дальнейшего использования;

- канализировать населённые пункты поселения по неполной  раздельной системе;

- организовать поверхностный сток со всей территории на очистные сооружения.

- произвести благоустройство и озеленение населённых пунктов;

- для улучшения качества жизни населения организовать на территории поселения общедоступные  места отдыха;

- совершенствовать системы контроля за состоянием окружающей среды;

- постоянно проводить мероприятия по экологическому образованию и воспитанию населения.

- формировать систему поощрения, административных мер и экономических рычагов, направленных на сохранение окружающей среды.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия сельского поселения Мирнинское предлагаются следующие мероприятия:

1. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников археологии:

- проведение натурных археологических обследований территорий, на которых расположены известные объекты археологического наследия, «обладающие признаками объекта культурного наследия», для определения их точного местоположения, границ и современного состояния;

- формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

- проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

2. Мероприятия, направленные на обеспечение сохранности объектов археологического наследия, расположенных на территории поселения:

- выведение памятников археологии из зоны хозяйственного освоения и выделения территории памятников археологии и их охранных зон в отдельный кадастровый участок с особым режимом использования.

- разработка проектов зон охраны имеющихся на данных участков памятников археологии.

3. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников архитектуры и садово-паркового искусства:

- принятие органами охраны объектов культурного наследия решения о целесообразности сохранении в списке объектов культурного наследия утраченных зданий и сооружений;

- проведение дополнительных исследований объектов, представляющих историческую, культурную и научную ценность, и их включение в списки объектов культурного наследия.

4. Определение и установление границ территорий объектов культурного наследия, с переводом их земельных участков в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Проведение ремонтно-реставрационных работ.

6. Разработка и утверждение научно-проектной документации:

- проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране;

- проектов восстановления и благоустройства парков.

7. Согласование градостроительной и хозяйственной деятельности:

- согласование документации на проектирование и проведение ремонтно-строительных и прочих видов работ, любой хозяйственной деятельности, в том числе, земляных работ на объектах культурного наследия;

- согласование градостроительной и хозяйственной деятельности с органами охраны объектов культурного наследия на территориях, по предложениям данной работы включенным в «планируемые границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия)», а также на территориях, находящихся в границах зон охраны согласно названным выше проектам, – до утверждения вновь выполненных проектов зон охраны соответствующих объектов культурного наследия.

8. Разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Перечень мероприятий по территориальному планированию развития поселения (мероприятия и объекты капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления района и поселения на территории муниципального образования):

- реконструкция объектов социальной сферы, укрепление материально-технической базы социальных объектов;

- капитальный и текущий ремонт жилищного фонда;

- строительство детского сада в с.Мирный на 40 мест;

- капитальный  ремонт МКОУ СОШ в с. Мирный;

- строительство клуба в с.Мирный на 100 мест;

- капитальный ремонт библиотеки, с. Мирный;

- строительство бассейна в с.Мирный;

- строительство плоскостных спортивных сооружений;

- строительство гостиницы в с. Мирный на 10 мест;

- совершенствование организации первичной медико-санитарной помощи населению;

- приведение дорожной сети в соответствие с принятым законодательством РФ и Иркутской области; реконструкция автодороги (в пределах поселения, перевод в 3 техническую категорию) Тайшет – Шиткино – Шелаево;

- усовершенствование улиц – дорог на территории населенных пунктов, организация их освещения;

- строительство ТП(1х1000кВА), ТП(1х400кВА), питание предусмотреть от ПС «Новобирюсинск» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП;

- строительство двух ТП(2х630кВА), ТП(1х400кВА), питание предусмотреть от ПС «Новобирюсинск» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП;

- реконструкция системы водоснабжения с оборудованием водозаборных скважин установками по обеззараживанию воды и строительство летнего водопровода,  с. Мирный;

- проведение мероприятий технического обслуживания сохраняемых территорий захоронения ТБО, с. Мирный;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- реконструкция и модернизация существующих котельных, реконструкция тепловых сетей, с. Мирный, Пея;

- выполнение регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории;

- организация мониторинга состояния вод, используемых для водоснабжения;

- разработка проекта водоохранных зон источников водоснабжения, организация водоохранных зон источников водоснабжения;

- осуществление работ по благоустройству и озеленению населённых пунктов;

- уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников археологии;

- проведение натурных археологических обследований территорий, на которых расположены объекты, «обладающие признаками объекта культурного наследия», для определения их точного местоположения, границ и современного состояния;

- разработка проектов зон охраны выявленных памятников историко-культурного наследия, прежде всего, регионального значения.

7.ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Наименование поселения, городского округа, населенного пункта | Площадь (ориентировочная) функциональной зоны и зоны размещения объекта, га | Объекты, планируемые к размещению, реконструкции, капитальному ремонту, их основные характеристики | Очередность реализации мероприятий (1 очередь, расчетный срок) | Виды выполняемых работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального значения | регионального значения | местного значения. |  |  |
| 1 | Жилая зона, в т.ч. |
|  | Мирнинское МО | 131,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | жилые дома - усадебная индивидуальная застройка | 1 очередь | реконструкция |
|  |  |  |  |  | жилые дома - усадебная индивидуальная и многоквартирная застройка, | расчетный срок | строительство |
| 2 | Общественно-деловая зона |
|  | Мирнинское МО | 6,4 |  |  |  |  |  |
|  | с. Мирный |  |  |  | детский сад на 40 мест | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | школа | 1 очередь | капитальный ремонт |
|  |  |  |  |  | школа | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | библиотека | 1 очередь | капитальный ремонт |
|  |  |  |  |  | клуб на 100 мест | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | библиотека | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | бассейн | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | плоскостные спортивные сооружения | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | гостиница на 10 мест | расчетный срок | строительство |
| 3 | Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения |
|  | Мирнинское МО | 48,1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Зона производственного использования |
|  | Мирнинское МО | 105,2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
|  | Мирнинское МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | дваТП(2х630кВА), ТП(1х400кВА) | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | ТП(1х1000кВА), ТП(1х400кВА | расчетный срок | строительство |
|  |  |  |  |  | автодороги в пределах поселения | 1 очередь | капитальная реконструкция |
|  |  |  | участок магистрального нефтепровода «Куюмба-Тайшет» |  |  | расчетный срок | строительство |
|  | с. Мирный |  |  |  | котельная | 1 очередь | реконструкция |
|  |  |  |  |  | АГЗС | расчетный срок | строительство |
|  | с. Пея |  |  |  | котельная | 1 очередь | реконструкция |
| 6 | Зона специального назначения |
|  | Мирнинское МО | 1,2 |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Данные получены путем проведения обмеров проектируемых зон